## Slide 1: COMMANDE ELECTRIQUE DES MECANISMES INDUSTRIELS
LES ASCENSEURS

## Slide 2
Définitions
1. Ascenseur
Appareil élévateur installé à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une cabine, dont les dimensions et la constitution permettent manifestement l'accès des personnes, se déplaçant, au moins partiellement, le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison sur la verticale est inferieure à 15°.

## Slide 3
II. Les catégories des ascenseurs
On distingue deux grandes familles d’ascenseurs :
Les ascenseurs hydrauliques;
Les ascenseurs à traction à câble.
En générale, ces deux types utilisent l’énergie électrique pour déplacer verticalement la cabine d’ascenseur, cependant, les ascenseurs hydrauliques sont nettement moins utilisées que les ascenseurs à treuil.

## Slide 4
a ) Principe
Comme toute machine hydraulique, la pompe met sous pression l'huile qui pousse le piston hors du cylindre vers le haut. Lorsque la commande de descente est programmée, le by-pass (vanne) de la pompe permet de laisser sortir l'huile du cylindre vers le réservoir.
b ) Description
Les ascenseurs hydrauliques sont utilises en général pour satisfaire des déplacements relativement courts de l’ordre de 15 a 18 m maximum.
Plusieurs modèles existent sur le marche, on en cite :
A cylindre de surface ;
A cylindre enterre ;
Télescopiques à cylindre de surface.
Ils se composent principalement :
D’une cabine ;
de guides ;
d'un ensemble pistons-cylindres hydrauliques placé sous la cabine de l'ascenseur ;
d'un réservoir d'huile ;
d'un moteur électrique accouplé à une pompe hydraulique ;
d'un contrôleur ;
Les ascenseurs hydrauliques

## Slide 6
c ) Energie
Energétiquement parlant, les ascenseurs hydrauliques posent un problème dans le sens ou il n'y a pas de contrepoids qui équilibre la cabine comme dans les systèmes à traction à câble.
d ) Avantages
 Précision au niveau du déplacement (mise à niveau).
 Charge importante.
 réglage facile de la vitesse de déplacement.
 ne nécessite pas de local de machinerie.
 Implantation facile dans un immeuble existant.
e ) Inconvénients
 course verticale limitée à une hauteur entre 15 à 18m.
 la sécurité incendie compliquée à cause de la quantité importante d'huile.
 risque de pollution des sous-sols.
 Consommation énergétique importante.
 nécessite de renforcer la dalle de sol.
 l'absence de contrepoids provoque un surdimensionnement, des consommations et des appels de puissance importants (à charge et à vitesse égales, il faut de l'ordre de 3 fois plus de puissance).
 une vitesse réduite

## Slide 7
Les ascenseurs à traction à câble
a ) Description
Les ascenseurs à traction à câbles sont les types d'ascenseurs les plus fréquemment utilisées, notamment dans les bâtiments tertiaires. Ils se différencient entre eux selon le type de motorisation :
moteur-treuil a vis sans fin,
moteur-treuil planétaire,
moteur à attaque directe (couramment appelé "Gearless" ou sans treuil)
Un ascenseur à treuil se compose essentiellement d’une cabine, d’un contrepoids,
des câbles reliant la cabine au contrepoids, des guides, et d’un système de traction au-dessus
de la cage de l'ascenseur.
b ) Energie
Les ascenseurs à traction à câbles sont plus intéressants que les ascenseurs hydrauliques dans le sens ou le contrepoids réduit fortement, quel que soit le type de motorisation, les consommations et les courants de démarrages sont réduits par rapport aux ascenseurs hydrauliques (à charge et à vitesse égales, la puissance est réduite d'un facteur 3).

## Slide 8
Un ascenseur à treuil se compose essentiellement :
d’une cabine,
d’un contrepoids
des câbles reliant la cabine au contrepoids,
des guides,
et d’un système de traction au-dessus de la cage de l'ascenseur.

## Slide 9
c ) Avantages
 Absence de limite de hauteur du bâtiment
 suivant le type de motorisation précision au niveau de la vitesse et du déplacement.
 rapidité de déplacement.
 Grande plage de variation de vitesse.
 Efficacité énergétique importante.
 Pas de souci de pollution.
 la réduction des coûts de dimensionnement de l'installation électrique.
 la maitrise des chutes de tension sur le réseau.
 la limitation des consommations et des appels de puissance.
d ) Inconvénients :
 en version standard (treuil à réducteur), nécessite un local de machinerie en toiture.
 Exigence très importante sur l'entretien.
 Nécessite de tenir compte du poids de la cabine, des câbles, du contrepoids, de la structure de la salle des machines, et des équipements de la salle des machines. Le poids total repose sur la structure du bâtiment (colonne ou mur de gaine porteur renforce) et se reporte au niveau des fondations.
 Peut imposer un volume construit inesthétique visible sur le toit.
 Problème d'accessibilité.
 Compacité de la gaine réduite par la présence de la cabine et du contrepoids
et, par conséquent, réduction de la surface utile dans les étages du bâtiment.

## Slide 10
2. 3. Les critères du choix du type d’ascenseur
En général, les dépenses énergétiques des ascenseurs ne sont pas la priorité des gestionnaires de bâtiments tertiaires. En effet, la préoccupation première reste avant tout : emmener un maximum de monde en toute sécurité et avec un maximum de confort.
On retrouve des critères de choix:
Constructifs : hauteur de bâtiment, espace disponible au niveau des étages, possibilité de placer une salle des machines au sommet de la gaine, stabilité du terrain de sécurité.
Organisationnels : comme le type de fonction du bâtiment, son occupation et son type de fonctionnement en garantissant une performance de confort et de trafic .
Energétiques

## Slide 11
III. Différentes parties d’un ascenseur à traction
On se limite aux composants d’un ascenseur à treuil car il représente la majorité des ascenseurs qui existent sur le marche.

## Slide 12
 Cabine d'ascenseur : Elément composé d'un plancher, de parois et d'un toit destiné à accueillir les personnes et les marchandises (La partie visible de l'ascenseur) ; Cet élément est inséré et fixé dans un cadre appelé suspension cabine.
 Porte de cabine : Porte à fermeture généralement automatique
 Porte palières : C’est la porte externe de l’ascenseur. Chaque ascenseur est équipé d’autant de porte palière que de nombre d’étage. Elles doivent être équipés d’un dispositif empêchant leurs ouvertures si la cabine n’est pas sur le niveau et bloquant le départ pendant leur ouverture.
 Boutons d'appels: On nomme boutons d'appels les boutons installés aux paliers ;
 Boutons d'envois: Les boutons d'envois sont installes dans la cabine ;
 Charge utile: Capacité maximum en Kg qu'une cabine d'ascenseur peut contenir.
La charge utile est une indication qui doit obligatoirement figurer dans la cabine.
 Contrepoids: Elément destiné à contre balancer le poids de la suspension cabine augmente de la moitie de la charge utile. Celui-ci est constitue d'une suspension métallique contenant des gueuzes en fonte destinées à l'alourdir. Lorsque la cabine d'ascenseur monte, le contrepoids descend.

## Slide 13
 Suspension cabine: Cadre rigide composé de poutrelles en acier et destiné à accueillir la cabine. Ce cadre est suspendu dans la gaine par les câbles de traction.
Des coulisseaux épousant la forme des guides de cabine et fixés à la suspension assurent le déplacement parfait de la cabine. (est aussi appelé étrier)
 Gaine d'ascenseur: Gaine verticale dans laquelle se déplace l'ascenseur et son contrepoids. Celle-ci est équipée de guides en acier destines à guider la suspension de cabine et le contrepoids.
 Guides : Profiles en acier, généralement en forme de T, destines à guider la cabine et le contrepoids dans la gaine
 Ancrage de guide: Pièce métallique servant à fixer les guides aux murs de la gaine.
 Coulisseaux: Eléments fixes à la suspension, garnis d'une fourrure épousant la forme des guides et destines à guider celle-ci dans la gaine .

## Slide 15
Cuvette: Partie la plus basse de la gaine de l'ascenseur contenant les poulies de renvoi et les amortisseurs ;
 Amortisseurs: Ressorts puissants places en cuvette et destinés à ralentir la suspension cabine ou le contrepoids en cas de dépassement des "fin de course" de sécurité. Dans le cas d'un ascenseur a grande vitesse, on utilise des amortisseurs a huile (Figure)

## Slide 16
Fin de course: Contact de sécurité placé généralement en gaine et destiné à stopper l'ascenseur en cas de dépassement de sa course normale. La fin de course peut aussi se trouver en machinerie. Dans ce cas, il est actionne soit par le tambour de traction soit par le câble du limiteur

## Slide 17
Câble de sélecteur d'étage: Généralement, les sélecteurs d'étage mécaniques sont entraines par le treuil ou le limiteur de vitesse. Cependant, certains sélecteurs d'étage ont leur propre câble d'entrainement. Celui-ci, relie entre la cabine d'ascenseur et le contrepoids entraine un petit tambour qui actionne le sélecteur d'étage.
 Machinerie: Local généralement place au-dessus de la gaine et destiné à contenir l'appareillage et le système de traction. Aussi appelé "salle des machines " ;
 Appareillage: Armoire placée en machinerie et contenant les relais, et autres équipements destinés à commander l'ascenseur.
 Treuil: Machine composée d'un dispositif de freinage et d'un moteur et destinée à actionner les câbles de traction de l'ascenseur. On distingue trois types de treuil :
Les anciennes machines à tambour de traction.
Les machines, équipées d'un réducteur, appelees Geared (avec boite de vitesse).
Les machines à traction directe (sans boite de vitesse) sont appelées Gearless. Ce sont les plus modernes et les plus performantes.

## Slide 18
Machine geared: Treuil d'ascenseur équipé d'un réducteur. Machine actuellement la plus répandue.
 Moteur de traction: Moteur équipant le treuil de l’ascenseur et placé dans la
Machinerie.
 Réducteur: Le réducteur du treuil est une boite de vitesse
 Tambour de traction: Le tambour de traction est une pièce cylindrique creuse équipée de 2 gorges en forme de pas de vis. 2 câbles de traction sont fixes au tambour et à la suspension cabine, 2 autres au tambour et au contrepoids
 Poulie de traction: Poulie équipée généralement de gorges taillées en forme de V de manière à agripper les câbles de traction. Cette poulie, solidaire du treuil, fait lors de sa rotation se déplacer l'ensemble cabine et contrepoids.

## Slide 19
 Volant de dépannage: Dans le but d'assurer le déplacement manuel de l'ascenseur, un volant de dépannage est généralement fixe soit sur l'arbre du moteur de traction soit sur l'axe du treuil.
 Marquage des câbles: Tous les ascenseurs équipés de treuil devraient être équipés d'un marquage sur les câbles de traction matérialisant la mise à niveau de la cabine. Celui-ci est à niveau lorsque la marque des câbles est en face d'une marque de même couleur peinte sur le châssis du treuil. Certains ascenseurs possèdent quant à eux un voyant installé sur l'appareillage qui lorsqu'il est allume, informe de la mise à niveau de la cabine.
 Câbles de compensation: Dans les immeubles de grande hauteur, le poids des câbles de traction devient trop important par rapport à la charge utile de la cabine d'ascenseur. Il existe donc une forte différence selon que la cabine se trouve en haut ou en bas de la gaine. On résout ce problème par l'adjonction de câbles ou de chaine de compensation. Ceux-ci, d'un poids identique aux câbles de traction sont pendus entre la cabine et le contrepoids et permettent de maintenir l'ensemble en équilibre quelle que soit la position de la cabine.

## Slide 21
 Machine gearless: Treuil d'ascenseur sans réducteur de vitesse. La poulie de traction est directement montée sur l'axe du moteur de traction. Ce principe permet d'atteindre de très grande vitesse de déplacement (Jusqu‘à 12 m/s)

## Slide 22
Servofrein: Mécanisme composé de pignons et d'un secteur de roue dentée. Celui-ci, commandé par un moteur est destiné à actionner le mécanisme de defreinage des machoires de frein. Le servofrein à depuis été remplace par l‘éléctrofrein.
 Electrofrein: Electroaimant puissant destiné à assurer le defreinage des machoires de frein.
 Tambour de frein: Pièce cylindrique fixée solidement sur l'axe de la vis du treuil.
 Garnitures de frein: Patins de friction en matière spéciale colles ou rives sur les mâchoires de frein et destinés à bloquer efficacement le tambour de frein.
 Mâchoires de frein: Pièces métalliques équipées de garnitures de friction et épousant la forme du tambour de frein. L'ouverture du frein est assurée par un mécanisme de defreinage. Celui-ci est actionné par un electroaimant puissant qu'on appelle electrofrein

## Slide 24
 Drive: Le drive est la partie de l'appareillage qui commande le système de traction de l'ascenseur.

## Slide 25
 Moto generatrice: Machine destinée à créer une alimentation en courant continu de forte puissance. Cette machine est composée, d'une part, d'un moteur à induction alternatif triphasé et, d'autre part, d'une génératrice à courant continu.
Ces deux machines sont solidaires l'une de l'autre et l'ensemble tourne a une vitesse. D’environ 1380 tours par minute.

## Slide 26
 Moteur a courant continu
 Moteur à induction alternatif
 Poulie de renvoi: Poulie tournant librement et destinée a guider les câbles entre la cabine et le contrepoids
 Poulie de mouflage: Certains ascenseurs a grande capacité sont moufles. C'est à dire qu'une démultiplication est installée à l'aide de poulies de mouflage. Lorsque la cabine parcourt 1 mètre, les câbles au niveau du treuil en parcourent 2 ou3. Cette méthode permet d'installer des treuils moins puissants mais augmente la longueur des câbles et le cout de leur remplacement

## Slide 27
Coffret de force motrice: Coffret principal d'alimentation se trouvant en machinerie. Avant toute intervention en machinerie, il va de la sécurité de l'utilisateur de déclencher le levier de ce coffret pour couper l'alimentation de l'appareil.

## Slide 28
 Limiteur de vitesse: Organe mécanique équipé de masselottes et place généralement en machinerie. Le limiteur, solidaire de l'ascenseur par un câble de limiteur tourne au déplacement de celui-ci. Si la vitesse dépasse anormalement la vitesse maximale autorisée, les masselottes se lèvent et coupent un contact de sécurité. En descente, la levée des masselottes bloque le limiteur. Ceci a pour effet de provoquer la levée du dispositif de parachute de la suspension de la cabine d'ascenseur.
 Cable de limiteur: Cable en acier fixe au parachute de l'ascenseur et se deplacant avec lui. Lorsqu'en descente, le câble est bloque par le limiteur de vitesse,
il provoque la levée du parachute et le blocage de la cabine.

## Slide 30
 Parachute: Organe mécanique place sur la suspension de cabine et commande par un câble de limiteur. En cas de rupture des câbles de traction ou de survitesse exagérée en descente, le mécanisme du parachute assure un blocage mécanique de la suspension dans les guides évitant la chute libre de la cabine. Ce dispositif peut, dans certains cas, équiper le contrepoids.
 Commande de rappel: Dans le cas d'une grosse installation, il existe en machinerie un boitier de manœuvre de rappel destine a ramener l'ascenseur au niveau d'un palier pour dégager une personne bloquée dans la cabine.
 Commande de révision: La commande de révision est composée d'un boitier place sur le toit de la cabine de l'ascenseur.
 Inverseur d'étage: Sur les anciens ascenseurs, contact inverseur qui était place en gaine à chaque étage et servait de sélecteur d'étage.
 Manœuvre: Les ascenseurs se définissent en nombre d'appareil dans une batterie d'ascenseurs et par le genre de boutons d'appel utilise pour les faire venir à l'étage.