## Slide 1: TP 2 de la matière évaluation des risques professionnels (EvRP)
Atelier: élaborer une étude des risques professionnels liés au traitement et au stockage du gaz naturel-GL1K

## Slide 3: Enseignante
Hanane OMEIRI (PhD en Sécurité Industrielle)
Fonction actuelle: Enseignante à l’Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA) – Université du 20 Aout 1955, SKIKDA
E-mail professionnel: h.omeiri@univ-skikda.dz
E-mail personnel: hananeomeiri@yahoo.fr

## Slide 4: Objectifs
L’objectif principal est de mettre les étudiants en situation réelle d’analyse d’un poste de travail afin qu’ils appliquent les méthodes d’identification et d’évaluation des risques:
Identifier les dangers présents dans une situation de travail
Évaluer les risques professionnels
Utiliser une grille EvRP ou matrice de criticité
Proposer des mesures de prévention

## Slide 5: Organisation générale de l’atelier
Durée recommandée
4.5 heures
Composition des groupes
5 étudiants par groupe
Matériel nécessaire
Fiches de situation de travail
Explication du procédé
Grille EvRP
Matrice gravité × fréquence
tableau

## Slide 6: Introduction
L’EvRP constitue l'un des principaux leviers de progrès dans l’entreprise.
Celle-ci englobe des actions d’identification et de classement des risques ainsi que de mise en place d’actions de prévention.
L’enjeu principal de ce TP est d’évaluer les risques professionnels existants sur l’unité de traitement et de stockage du gaz naturel au niveau du complexe GL1K de Skikda.
EvRP : Evaluation des risques professionnels

## Slide 7: Evaluation des risques professionnels: Etapes
Identifier les risques
Classer les risques
Proposer des actions de la prévention
Préparer l’évaluation du risque

## Slide 8: Présentation du lieu d’étude
< 50VPM CO2
< 1PPM H2O
(Produits « lourds »)
Fuel gas
GNL
-162°C
Hassi R’Mel
Vers fractionnement
Gaz Combustible
Élimination du CO2
Rejet vers incinérateur
Élimination H2O
Vers HELISSON
Gaz riche en Hélium
42 bars
Ethane Propane Butane Gazoline
Vers boucle d’amine
Décarbonatation
Déshydratation
Liquéfaction
Stockage GNL
62 bars
Comptage
Compression

## Slide 9: Modèle MADS
1
2
3
4
5
Segmentation du complexe : Découpage géographique du complexe en unités de travail.
Identification des sources de dangers.
Développement de 3 à 4 scénarios pour chaque source de danger.
Identification des impacts : c’est préciser les dommages causés à la santé.
Identification des opérateurs (la population) qui peuvent être exposés.

## Slide 11
Dans ce qui suit, nous présenterons comme exemple un scénarios en se basant sur le modèle MADS. il est relatif au déversement accidentel de la solution amine.
Unité du traitement du gaz naturel section décarbonatation
La tuyauterie de transformation de la solution amine
Rupture
Égouttage de la solution amine
Opérateur prépare la solution amine avec des mains nues
Inhalation
Intoxication
Brulure chimique
Déversement accidentel de la solution amine
fissure
choc
corrosion interne

## Slide 13
Elément dangereux
Situation dangereuse
Accident
Evénement initiateur
Evénement causant un accident
Gaz inflammable + Fuite = Dispersion de gaz inflammable+ Source d’ignition (flamme) = Incendie ; explosion
Dans ce qui suit, un exemple d’un scénario en se basant sur la méthode APR sera présenté . il est relatif à la dispersion de gaz inflammable .

## Slide 15
Méthode de cotation du risque
N ° | Critères | DE1 | DE2
1 | La durée d’exposition |  | 
2 | Le nombre de personnes exposées |  | 
3 | La formation et l’habilitation des personnes |  | 
4 | Les équipements de protection : EPC - EPI |  | 
5 | Les facteurs aggravants : travail de nuit, conditions climatiques, éclairage ... |  | 
6 | Détection ou non des risques professionnels |  | 
 |  | 4 | 3
N ° | Critères | DE1 | DE2
1 | La durée d’exposition |  | 
2 | Le nombre de personnes exposées |  | 
3 | La formation et l’habilitation des personnes |  | 
4 | Les équipements de protection : EPC - EPI |  | 
5 | Les facteurs aggravants : travail de nuit, conditions climatiques, éclairage ... |  | 
6 | Détection ou non des risques professionnels |  | 
Définition des critères d’exposition

## Slide 16
Méthode de cotation du risque
Définition de la fréquence d’exposition
FE1 : rare (une fois par an)
FE2 : fréquent (une fois par mois)
FE3 : permanent (une fois par semaine)
Définition du niveau d’exposition
NE | FE1 | FE2 | FE3
DE 1 | F : Faible | M : Moyen | M : Moyen
DE 2 | F : Faible | M : Moyen | I : Important

## Slide 17
NG | NG1 | NG2 | NG3 | NG4 | NG5
Niveau de gravité | Peu d’atteinte à la santé | Atteinte réversible sérieuse | Atteinte irréversible sans aggravation | Atteinte irréversible avec détérioration | Mort sur le coup
Méthode de cotation du risque
Définition du niveau de gravité
Définition du niveau du risque
P | NG1 | NG2 | NG3 | NG4 | NG5
F | P5 : Acceptable | P4 : Dangeureux | P4 : Dangeureux | P2 : Critique | P1 : Catastrophique
M | P5 : Acceptable | P4 : Dangeureux | P3 : Urgent | P2 : Critique | P1 : Catastrophique
I | P4 : Dangeureux | P3 : Urgent | P3 : Urgent | P1 : Catastrophique | P1 : Catastrophique

## Slide 18
Nous avons fait l’entretien avec un opérateur au niveau de l’unité du traitement du gaz naturel.
Quel est votre poste de travail ?
- je suis opérateur au niveau d’unité de traitement du gaz naturel
Quelle sont les risques liés à votre tâche ?
- Risques de chute de hauteur ;
- Risques et nuisances liés au bruit ;
- Risques liés aux produits chimiques (la solution amine) ;
- Risque d’incendie ;
- Risques liés à la charge physique de travail lors de la manipulation sur les vannes ;
- Risque de chute de plain-pied (sol glissent par l’eau ou l’huile) ;
- Risque lié au travail posté.
Combien d’heures vous êtes exposés à ces risques ?
- Chaque risque à une durée d’exposition mais en général, je m’expose chaque 2 heures au cours des rendes de supervision.
Avez-vous les équipements de protection (collectifs et/ou individuels) ?
- oui, nous avons les équipements de protection.
Avez-vous reçu la formation nécessaire pour accomplir cette tâche ?
-oui, nous sommes formés.
Quel est votre rythme de travail ?
- système des quarts (2 jours ,2 nuits, 4 jours repos).

## Slide 19
N ° | Critères | DE1 | DE2
1 | La durée d’exposition |  | +
2 | Le nombre de personnes exposées | + | 
3 | La formation et l’habilitation des personnes | + | 
4 | Les équipements de protection : EPC - EPI | + | 
5 | Les facteurs aggravants : travail de nuit, conditions climatiques, éclairage ... |  | +
6 | Détection ou non des risques professionnels | + | 
 |  | ≥ 𝟒 | 

## Slide 20
La dose d’exposition est alors : DE1 ;
La fréquence d’exposition est FE1 puisque la solution est préparée une fois tous les 5 ans ;
Niveau d’exposition = FE*DE
FE1*DE1=F
(niveau d’exposition faible)
Pour le niveau de la gravité, le médecin du travail a indiqué : NG2
Niveau de risque = NG*NE
NG2*F=P4
(niveau de risque dangereux)